SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„ Remont  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Kondratowice”

1

SPIS TERŚCI:

ST – O  WYMAGANIA OGÓLNE................………………………

ST – 1  ROBOTY ZIEMNE………………………………………….

ST – 2  ROBOTY MONTAŻOWE.......…………………………….

2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – O

WYMAGANIA OGÓLNE

3

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA……………………………………………………………..……………5

1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO……...………………………………..5

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT .BUDOWLANYCH……..…………….………………………………5

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH………….......6

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY……...……………………………………………………………8

1.5. NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA………12

1.6.OKREŚLENIA PODSTAWOWE. DEFINICJE POJĘĆ I OKREŚLEŃ………..……………………….12

2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH, NIEZBĘDNE

WYMAGANIA ZAWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI

DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI..............................................................13

3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO

WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH…………………….……………………..…….………..…15

4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU…………………………………………...15

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH….………………………..16

6.   OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ….…………………………………...18

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU……………………………………………20

8.   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH…………….………………………….…...21

9.    OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT……………………………………………………………..23

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA…………………...…………………………...………………………….24

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY:

ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PZJ - PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

BHP – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

4

Część  ogólna

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

„Remont kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kondratowice”

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Specyfikacja Techniczna STO „ Wymagania Ogólne” zawiera informacje i wspólne wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z remontem kanalizacji sanitarnej                    w Kondratowicach.

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część Dokumentów Przetargowych                    i Kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu w/w Robót.

1.2.1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kondratowice gm. Kondratowice. Teren inwestycji jest częściowo uzbrojony w sieć wodociągową, kable telekomunikacyjne, energetyczne.

1.1.2  Zakres robót budowlanych

1.  remont kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kondratowice PVC 200 długość 230 m

2.  obsługa geodezyjna całości inwestycji

Ustalenia zawarte w niniejszej STO „ Wymagania ogólne” obejmują wymagania wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi  Specyfikacjami Technicznymi:

ST – 1  Roboty ziemne

ST – 2  Roboty montażowe

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi

Regulującymi, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Specyfikacja Techniczna uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i

1.3. Wyszczególnienie i opis robót tymczasowych i towarzyszących

1.3.1. Roboty tymczasowe

1.3.1.1. Organizacja zaplecza i placu budowy

Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie:

(     wyposażenia w baraki socjalne

(     dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych

(     dostawy energii do zaplecza i placu budowy

(     utwierdzenia i ogrodzenia terenu zaplecza budowy

1.3.1.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Organizację Ruchu zastępczego Wykonawca uzgodni i wykonana we własnym zakresie.

Zakres robót z wykonaniem objazdów/ przejazdów i Organizację Ruchu obejmuje:

a)  opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednim Zarządem dróg,

projekt organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczaniem kopii projektu

inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu

Robót,

5

b)   ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu,

c)   ułożenie tymczasowych kładek dla pieszych i mostków przejazdowych,

d)   opłaty/ dzierżawy terenu (dotyczące zajęcia pasa drogowego),

e)   przygotowanie terenu,

f)    konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i

drenażu,

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Utrzymanie objazdów/ przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,

poziomych, barier i świateł

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Likwidacja objazdów/ przejazdów i Organizacji Ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.3.2.Roboty towarzyszące

Geodezyjna obsługa inwestycji

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną przy wykonaniu Robót.

Geodezyjna obsługa inwestycji obejmuje:

a)  tyczenie,

b)  inwentaryzację powykonawczą.

Ad. a) Wytyczenie terasy

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

-    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy                         i punktów wysokościowych;

-    wytyczenie osi kanałów w terenie przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

-    wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe 	     wbić na załamaniach trasy wodociągu;

-    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych);

-    zdestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie;

-    ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej;

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje                           i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować inspektora nadzoru o wszelkich błędach wykrytych                       w tyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym inspektora nadzoru Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

6

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia inspektora nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń                       w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą                                do obowiązków Wykonawcy.

Ad b) Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowiązek wykonania:

( geodezyjnych pomiarów powykonawczych całości wykonanych robót- wybudowanych sieci

(szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego),

( inspekcji telewizyjnej remontowanych odcinków

( sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (map powykonawczych).

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę zgodnie z obowiązującymi przepisami                   i złożone w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii w Strzelinie.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Warunki terenowo – prawne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu Strzelin.

Przewidziany do remontu obszar położony jest na działkach należących do  Gminy Kondratowice

oraz do prywatnych właścicieli nieruchomości. Działki leżą w obrębie Kondratowice.

1.4.2. Organizacja robót budowlanych

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Harmonogram Robót i Projekt Organizacji Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich powinny być wykonywane roboty budowlane.

a) Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

b) Zapotrzebowanie terenu

Pod budowy zajęty będzie pas terenu o szerokości  310 m w zależności od występujących warunków terenowych. Przewiduje się zajęcie pasa terenu o szerokości 3 m przy całkowitym odwozie ziemi z wykopów, 46 m przy częściowym odwozie ziemi, a do 10 m przy składowaniu ziemi wzdłuż wykopów. Urobek wydobywany z wykopu należy składować w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu lub poza strefą klina odłamu gruntu, jeżeli ściany nie są obudowane.

7

c) Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Robót oraz utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia                    i odbioru ostatecznego Robót

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, zapory, oświetlenie, znaki i sygnały ostrzegawcze, dozorców itp., zapewniając w ten sposób ochronę Robót, wygodę społeczności oraz bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą zatwierdzone przez inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w Cenę Przetargową.

d) Ochrona i utrzymanie Ruchu

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Sprzęt używany                   do Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,                       w przeciwnym razie inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty.

1.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca ma obowiązek uzyskania od odpowiednich władz, będących właścicielami instalacji                      i urządzeń podziemnych, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Przebieg niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego należy wytyczyć pod nadzorem właściciela sieci i zabezpieczyć zgodnie z jego wymogami.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych                   na Terenie Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych właścicieli oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urządzeń wod.— kan, melioracyjnych na terenie budowy Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowej naprawy i zapewnienia ciągłości przepływu na swój koszt.

8

Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren do stanu pierwotnego.

W przypadku gdy inwestycja nie będzie prowadzona wraz z przebudową drogi należy przewidzieć jej odbudowę. Ponadto należy odbudować ogrodzenia i inne elementy zagospodarowania terenu uszkodzone w czasie prowadzenia Robót.

1.4.4. Ochrona środowiska

a) Ogólne wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 	  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie. unikać     	  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 	  skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

b) Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

c) Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza sic użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robot będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robot ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył Materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacją, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy [6+8]. W szczególności:

-    Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i   	     zapewnić właściwe warunki pracy i sanitarne;

-    Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające i sprzęt dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na budowie;

9

-    Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu

pracującego na Terenie Budowy;

-    Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji,
	     powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadanie takich kwalifikacji;

-    Pracownicy powinni być przez pracodawcą wyposażeni i w odzież i obuwie robocze oraz 	     środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy.

Wykonawca zgodnie z art.. 21a, ust.1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót.

Szczegółowy zakres i formę Planu bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126) [5].

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z prowadzenia robot liniowych i rozbiórkowo — montażowych w terenie zabudowanym tj.:

-    wykonanie głębokich wykopów (koniecznie jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z 	 	     Dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów);

-    właściwy rozładunek ciężkich materiałów;

-    składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w

miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych;

-    zagrożenia przy pracach prowadzonych na całej szerokości drogi, w obszarze zwartej 	     zabudowy, przy jednoczesnym braku możliwości wyeliminowania obecności osób trzecich 	     tj. mieszkańców. Stwarza to konieczność właściwego przygotowania placu budowy m in. 	     przez: wygrodzenie terenu prac, ustawienie tablic ostrzegawczych o głębokich wykopach 	     oraz oświetleniowych barierek zabezpieczających wykop, przygotowanie mostków 		     pozwalających na dojście do posesji;

-    zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 	     elementów prefabrykowanych.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie należy opracować ocenę ryzyka zawodowego i o ryzyku tym poinformować pracowników. Należy też konsultować z nimi działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy na budowie.

Przy organizowaniu pracy należy uwzględnić wymagania, jakie winny być spełnione przy zatrudnianiu młodocianych.

Należy przestrzegać przepisów regulujących zasady wykonywania ręcznych prac transportowych [9].

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Ogólne wymagania dotyczące Zaplecza Budowy ujęto w opisie robót tymczasowych w punkciel.3.1.1.niniejszej STO.

Potrzebę zorganizowania zaplecza budowy ustali wykonawca.

Zaplecze zorganizuje wykonawca w porozumieniu z Inwestorem oraz inspektorem nadzoru.

Typ, rodzaj i ilość obiektów tymczasowych ustali Wykonawca we własnym zakresie, w oparciu o wymagania i uzgodni je z inspektorem nadzoru.

Na Terenie Budowy składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania terenu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Miejsca składowania powinny być zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami i odpowiednimi ST.

10

1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zakres robót związanych z wykonywaniem objazdów, przejazdów i Organizacje Ruchu ujęto w opisie robót tymczasowych w punkcie 1.3.1.2. niniejszej STO.

Organizacje Ruchu zastępczego Wykonawca uzgodni i wykonana we własnym zakresie.

1.4.8. Ogrodzenia

Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy ogrodzić balustradami o wys. 1,1,m w odległości min. 1,0 m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a porze nocnej i po zmroku zaopatrzyć w światła ostrzegawcze.

1.4.9. Zabezpieczenia chodników i jezdni

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe kładki dla pieszych i mostki przejazdowe umożliwiające dojazd do posesji, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów.

Koszt zainstalowania kładek dla pieszych i mostków przejazdowych należy ująć w Organizacji Ruchu wycenionej kwotą ryczałtową.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 215112003 z dnia 16 grudnia 2003r. W sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiot Zamówienia obejmuje roboty budowlane posiadające następujące kody i nazwy (główny przedmiot zamówienia zaznaczono drukiem wytłuszczonym):

11

| GRUPA | KLASA | KATEGORIA | OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
|  | 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia I rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne |
|  |  | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej wodnej |
| 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenrgetycznych ,autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu |
| Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 45231000-5 i linii energetycznych |
| 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg |

1.6. Określenia podstawowe. Definicje pojęć i określeń

Użyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

inspektor nadzoru - imiennie wyznaczona przez Zamawiającego osoba lub instytucja reprezentująca go i posiadająca pełnomocnictwo Zamawiającego do decydowania w zasadniczych kwestiach dotyczących prowadzenia Kontraktu.

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia placu budowy.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami                 i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy.

Dziennik budowy - wydany przez właściwy organ zgodnie zobowiązującymi przepisami, opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służącymi do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

12

Księga obmiarów - akceptowana przez Zamawiającego książka Z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń,

Księga obmiarów - akceptowana przez Zamawiającego książka Z ponumerowanymi stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Dokumenty budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i ostatecznych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza - dokumenty budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wymaganych badań i prób związanych z realizacja Kontraktu 3.1.2. oraz ocena jakości materiałów oraz robót.

Materiały — wszelkie materiały)/ naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodność — zgodność wykonanych Robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony — z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzający pozytywna opinię techniczna wyrobu i stwierdzający jego przydatność do stosowania w budownictwie dla określonych warunków.

Aprobata techniczna jest wydawana przez jednostkę autoryzowaną do wydawania takich aprobat. Lista autoryzowanych instytucji jest umieszczona w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dziennik Ustaw nr 10 z 8 lutego 1995 r., pozycja 48).

Certyfikat zgodności — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzający, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługę zgodne z określona norma lub właściwymi przepisami prawnymi. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ) certyfikat potwierdza zgodność wyrobu z PN lub ( w przypadku gdy nie wymagana jest PN dla danego wyrobu), że wydano aprobatę techniczna.

Znak zgodności — zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługę są zgodne z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.

Polecenia inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Technicznej.

Rysunki — cześć Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacji, charakterystyką i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania Robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości Robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar Robot wyceniony przez wykonawcą i stanowiący część jego Oferty.

2.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

13

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny

-     odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm i przepisów wymienionych w

niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Technicznej oraz innych nie

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów;

-    mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa             	dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. Certyfikaty  	bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do robót.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państwa członkowskich Unii Europejskiej.

2.2. Transport, rozładunek i warunki dostawy

Wyroby budowlane ładowane są w fabrykach na środki transportu przez doświadczonych pracowników przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoźnika. Przewoźnik bierze odpowiedzialność za dostarczenie ładunku w stanie nieuszkodzonym.

Jednakże, zaraz po dotarciu przesyłki na plac budowy lub inne miejsce przeznaczenia należy skontrolować jej stan techniczny. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Musza być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę.

Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy w dokumentach przewozowych są niezbędne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy powinny być oznaczone i składowane w oddzielnym miejscu.

Sposób rozładunku zależy od decyzji wykonawcy i przeprowadzany jest na jego odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem rozładunku należy sprawdzić, czy na miejscu znajduje się wystarczająca ilość osób oraz czy ich zadania zostały właściwie określone. Należy też sprawdzić, czy sprzęt mechaniczny ma wystarczający udźwig oraz czy spełnione są wymagania odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa

2.3. Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane Materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektora nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania Materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeżeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

14

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robot powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie Sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli ST lub Dokumentacja Projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transport, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora nadzoru będą. usunięte z Terenu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

15

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, PZJ, Projektem Organizacji Robót, poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu Robót tzn. dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji Robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Dodatkowe wytyczne wykonania Robot

W przypadku zmiany technologii realizacji Robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt wykonawcy.

Rozpoczęcie Robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić odpowiednim organom.

Przy wykonaniu Robot należy przestrzegać warunkiem zawartych w uzgodnieniach.

W trakcie realizacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp.

5.3. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca Okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i administracyjnej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu. Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

16

Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

•  datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

•  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

•  datę akceptacji przez inspektor nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Harmonogramu Robót,

•   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

•   przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

•   uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

•   daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

•   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,

•   wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

•   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

•   warunki geotechniczne (geologiczne i wodne) występujące podczas prowadzenia Robót,

•   dane dotyczące czynności geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,

•   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczące jakości

Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je

przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Księga Obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne

Dziennika laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności Materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty e stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

-   Protokoły przekazania Terenu Budowy,

-   Protokoły odbioru Robót,

17

-   Protokoły z narad i ustaleń,

-   Operaty Geodezyjne,

-   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, - korespondencją na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do względu na życzenie Zamawiającego.

6. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robot

budowlanych

6.1. Program Zapewnienia jakość /PZJ/

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu Zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z ST i dokumentacja projektową, oraz poleceniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać

Cześć ogólna  opisującą:

-   organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robot,

-   Organizację Ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-   Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,

-   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,

-    system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakości  wykonywanych  Robót,

-    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w  procesie

technologicznym, proponowany sposób i formą przekazywania tych informacji inspektorowi

nadzoru.

Część szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót:

-   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterownia i urządzenia pomiarowo — kontrolne,

-   rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

-   sposób zabezpieczenia i ochroną ładunków przed utratę ich właściwości w czasie transportu,

-   sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

-   sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającym wymaganiom.

18

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i stosowanych Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST I Dokumentacji Projektowej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i Robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektor nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

19

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów a ich wytwarzania. Ze strony wykonawcy i producenta Materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność  Materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

-   posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U.113/98).

-   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

•      Polska Norma lub

•      aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja i które spełniają wymogi ST.

-   znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r.

(Dz.U.99/98).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogólne zasady Przedmiaru i Obmiaru Robot

Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Ilości jednostek miary podane w Przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z ST i Dokumentacja Projektowa, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

20

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Jeśli specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej:

-   długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

w metrach [m] poziomo wzdłuż linii osiowej,

-   powierzchnie będą obliczone w [m2] jako iloczyn długości dwóch skrajnych boków

prostopadłych do siebie

-  objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robót.

21

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbioru Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym odbiorom:

-   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

-  odbiorowi ostatecznemu,

-  odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowość danej części Robót do obioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentację Projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór Ostateczny (końcowy) Robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości ) oraz jakości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do obioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót".

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową.

W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

22

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do Obioru Ostatecznego Robót

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego są: „Protokół Obioru ostatecznego Robót", i ,, Protokół przekazania sieci do eksploatacji" sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

•  dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

•  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniając lub

zmienne),

•  protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,

•  uwagi i polecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

•  recepty i ustalenia technologiczne,

•  dzienniki budowy i Księgi Obmiarów (oryginały),

•  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST I PZJ, •

wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopów,

•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości(PZJ),

•  protokoły przeprowadzonych badań szczelności wszystkich przewodów kanalizacyjnych,

•  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

•  geodezyjna inwentaryzacją powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i

potwierdzenie pomiaru bran2owego),

•   kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

•   sprawozdanie techniczne,

•   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

•   inspekcja TV

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

•  zakres i lokalizacje wykonywanych Robót,

•  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiającego,

•  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

•  datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru Ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego Robot. Wszystkie zarządzone przez Komisją Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robot uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie. Przyjęcie kanalizacji, na majątek i do eksploatacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót i protokołu przekazania sieci do eksploatacji podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

23

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot związanych z usunięciem wad, które ujawnią  się w Okresie gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu gwarancji 9 okresu odpowiedzialności za usterki nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych przy Obiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w Okresie gwarancji.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego

9. Opis sposobu rozliczenia robot

Szczegółowe warunki płatności określone zostaną przez Zamawiającego w specyfikacji przetargowej Istotnych Warunków Zamówienia.

9.1. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona dla danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robot przyjęta przez Zamawiającego                             w Dokumentach Kontraktowych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej                            i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa Robót będzie obejmować:

•   robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami,

•   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy;

•   wartość pracy sprzętu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy);

•   roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia;

•   koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp., usługi obce na rzecz

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,

ubezpieczenia oraz koszty ogólne Przedsiębiorstwa Wykonawcy;

•   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w Okresie Gwarancyjnym;

•   podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                         w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycja kosztorysową.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych

Organizacja Zaplecza Budowy

W kwocie ryczałtowej zamówienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania wyposażenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza Budowy. Należy skalkulować koszt wyposażenia w baraki socjalne, dostawę wody i energii do placu budowy oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu Zapleczu Budowy.

24

Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji Ruchu należy wycenić kwota ryczałtową i ująć w Wycenionym Przedmiarze Robót.

9.3. Opis sposobu rozliczania robót towarzyszących

Geodezyjna obsługa inwestycji

Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej nie podlegają odrębnej zapłacie, ich koszt należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja Projektowa,

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji: „Remont kanalizacji sanitarnej w Kondratowicach” zostały opracowane w oparciu o kosztorys inwestorski przez:

firmę:  PaSanit Józef Pawnuk Projektowanie, Nadzory

Strzelin ul. Krzywoustego 14

(wrzesień 2008 r.)

10.2. Normy

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

10.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003. Nr 207 poz. 2016 oraz z2004 r. Nr  poz.41).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 r. Poz,627 z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. Z 200 r. Nr 71 poz.838 z późniejszymi zmianami).

25

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. W sprawie dziennika budowy, monta2u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

6. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 1 października 1993 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Z 1993 r. Nr 96 poz. 437).

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy rocznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313).

10. PN - EN 45014:2000 ()One deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteri6w technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. 2 1998r.Nr 107,poz.679 i z 2002r. Nr 8 poz.71, Nr 25 poz. 256).

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728).

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymaga podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673).

14. Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrob6w wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000r. Nr 5, poz. 53).

15. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne kartograficzne. (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z p62niejszymi zmianami)

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133)

17. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. nr 38, poz. 455).

18. Instrukcja techniczna 0 - 1.()One zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK1979 r

19. Instrukcja techniczna G -3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK Warszawa 1980 r.

20. Instrukcja techniczna G - 1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGiK 1979 r.

21. Instrukcja techniczna G - 2. Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK 1980 r.22. Instrukcja techniczna G -4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK 1979 r.

26

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1

KANALIZACJA SANITARNA- ROBOTY ZIEMNE

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO ŚŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

a)grupa:

45200000 -9    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

b)klasa

45230000 -8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk I kolei; wyrównanie terenu,

c)kategoria:

45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i

linii energetycznych

27

SPIS TRŚCI

1.  WSTĘP……………………………………………………………………………….……………….....28

1.1   PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ…………………………………………….……..28

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST- 1…………………….................................................................28

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJĘTYCH ST -1……………………………………………………..............28

1.4.  OKRE8LENIA PODSTAWOWE………………………………………………………………….…29

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT………………………………………………....29

2.    MATERIAŁY…………………………………………………………………………………………...39

3.   SPRZĘT………………………………………………………………………………………………….30

4.  TRANSPORT MARERIAŁÓW…………………………………………………………………………30

5.   WYKONANIE ROBÓT………………………………………………………………………………..	30

5.1  PRACE PRZYGOTOWAWCZE……………………………………………………………………..	30

5.2.  WYKONANIE WYKOPOW	…………………………………………………………………………..31

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robot ziemnych…………………………………………………..	31

5.2.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)………………………………………………….	31

5.2.3. Odspojenie gruntu………………………………………………………………………………….	32

5.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu…………………………………………………...	32

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanalizacji……………………………………………...	32

5.2.6. Podłoże dla rur PVC……………………………………………………………………………….	32

5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu…………………………………………………………………..	33

5.2.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem……………………………………………………….	34

5.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT…………………………………………………………………..	34

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT………………………………………....	34

6.2. KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC………………………………………………	34

6.3. DOPUSZCALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA…………………………………………………	35

7.   OBMIAR ROBÓT…………………………………………………………………………………..	35

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT…………………………………………………………….	35

7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE………………………………………………………………….............35

8  ODBIOR TECHNICZNY…………………………………………………………………………………36

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI……………………………………………………………………………..36

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA…..............................................................................................36

28

1.Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - i są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy remoncie kanalizacji sanitarnej w Kondratwoicach.

1.2. Zakres stosowania ST - 1

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1 .3.Zakres robót objętych ST - 1

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą wykonania i odbioru Robót ziemnych przy wykonaniu wykopów, ukształtowaniu podłoża oraz zasypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym. Generalnie bilans mas ziemnych wykazuje, że w trakcie prowadzenia robót ziemnych na trasie kanalizacji uzyska się nadwyżkę ziemi. Ziemię tę należy wywieźć na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Warunki geologiczne i poziom wód gruntowych

Na podstawie badań stwierdzono konieczności odwadniania wykopów.
Ewentualną konieczność i sposób prowadzenia odwodnienia wykopów jak i wymiany gruntów określi inspektor nadzoru.

Opis Robót ziemnych

Sieci będą układane w wykopach otwartych wąsko przestrzennych, umocnionych. Kanalizacja posadowiona jest na głębokości od 1,60 m do 3.80 m

Przy układaniu sieci przewiduj się zakup i dowóz podsypki pod przewody. Należy także wymienić grunt w strefie 30 cm ponad wierzch rury na grunt niespoisty tzn. warstwę ochronną piaskowo - żwirową zagęszczoną do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami i ulicami należy dokonać wymiany gruntu na całej wysokości wykopu (pomniejszonej o wysokość konstrukcji odbudowywanej nawierzchni ) przez zastosowanie pospółki. Zasypywanie nad strefą ochronną rury prowadzić mechanicznie zasypując warstwami max.30 cm; zagęszczenie 98% wg Proctora - w pasie drogowym, 95% wg Proctora poza pasem drogowym.

Zakres Robót objętych niniejsza ST jest następujący:

1.3.1. Zdjęcie 20 cm warstwy ziemi urodzajnej i rozścielenie po zakończeniu robót

a. Mechaniczne zdjęcie humusu na odkład obok wykopu

b. Formowanie humusu w pryzmy

c. Rozścielenie humusu po zasypaniu wykopów

1.3.2. Wykonanie wykopów liniowych wąskoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych

pod komory robocze przewiertów

a. Wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odkład stały (na odl. do 5 km)

b. Wykopy w gruncie z czasowym odwozem ziemi - odkład tymczasowy (do I km)

c. Wykopy w gruncie na odkład miejscowy - obok wykopu

d. Pełne umocnienie ścian wykopów

e. Rozbiórka obudowy wykopów

29

1.3.3. Zabezpieczenie istniejących kabli

1.3.4. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń istniejących rurociągów i kanałów

1.3.5. Wykonanie podłoża pod kanały oraz warstwy ochronnej (obsypki i zasypki

wstępnej) pospółka dowiezioną

a. Zakup i dostarczenie pospółki do miejsca wbudowani

b. Wykonanie podsypki o grubości, 20 cm z zagęszczeniem

c. Wykonanie obsypki z obu stron do 60 — 70 % wysokości  rury z zagęszczeniem

d. Wykonanie zasypki wstępnej do wys. 15 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem

1.3.6.Zasypywanie wykopów gruntem z odkładu miejscowego i tymczasowego

a. Zasypka główna wykopów warstwami max 30 cm z zagęszczeniem (Dpr = 95%)

b. Przemieszczenie gruntów spycharkami

1.3.7. Zasypywanie wykopów pospółką dowiezioną (pod drogami)

a. Zakup i dostarczenie pospółki do miejsca wbudowani

b. Zasypka główna wykopów warstwami max 30 cm, z zagęszczeniem (Dpr = 98%)

c. Przemieszczenie gruntu spycharkami

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne ze Specyfikacją Techniczną STO „Wymagania ogólne" oraz z obowiązującymi Polskimi Normami.

Niektóre określenia użyte w niniejszym opracowaniu:

Podłoże — podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze względu na

materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta tych rur.

Podsypka — materiał gruntowy między dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypką.

Obsypka — materiał gruntowy między podsypka a zasypką wstępna., otaczający przewód

kanalizacyjny.

Zasypka wstępna — warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury.

Zasypka główna — warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki

wstępnej i terenem.

Nasyp — budowla ziemna wzniesiona nad poziomem terenu.

1.5.0gólne wymagania dotyczące robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz zgodność z Dokumentacją  Projektową i Poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO: „ wymagania ogólne" — pkt.1.4.

Rury i kable krzyżujące sic z wykonywanymi wykopami należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie.

2. Materiały

Wymagania ogólne stosowania Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO-  pkt.2.

30

Do wykonania Robot ziemnych stosuje sic następujące materiały:

- Materiały wbudowane:

•	grunt wydobyty z wykop6w i składowany na odkład do zasypywania kanałów i

studzienek — wg PN — 86— B — 02480 i PN — 81/B — 03020,

( do zasypywania wykopu powyżej strefy ochronnej należy stosować grunty sypkie,

średnio lub gruboziarniste, dobrze zagęszczające się, bez korzeni, grud i kamieni,

mineralne. Do zasypki można użyć grunt wydobyty z wykopu, jeśli spełnia w/w

wymagania),

•	piasek na podsypkę i warstwę ochronna- wg PN — B — 11113

•	pospółka do zasypki — wg PN — B — 11111,

2)     Materiały tymczasowe  ( do usunięcia po zakończeniu prac):

•	Obudowa zmechanizowana — segmentowa płytowa ścian wykopów,

•        Krawędziaki 10 x 10 cm, deski, podkłady drewniane, pręty stalowe O 6 mm dla

zabezpieczenia istniejących kabli, rurociągów i kanałów,

•        Materiały pomocnicze.

3. Sprzęt

Warunki ogólne stosowania Sprzętu podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt. 3.Sprzęt do robót ziemnych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m.in.:

• spycharek,

• koparek podsiębiernych

• samochodów samowyładowczych 5 - 10 t,

• wyciągu do urobku ziemi z napędem elektrycznym,

• przewoźnego zespołu prądotwórczego,

• niwelatorów,

• walca statycznego, ogumionego i wibracyjnego,

• ubijaka spalinowego,

• lekkiej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej),

• średniej zagęszczarki wibracyjnej (lub płytowej wstrząsowej),

• samochodu dostawczego do 0,9 t

• samochodu skrzyniowego do 5 t,

• żurawia samochodowego do 4 t,

• ładowarki kołowej,

• równiarki,

• łopat, szpadli, grabi,

• drabiny o długości do 2,5 m,

4. Transport materiałów

Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt. 4.

Do transportu gruntu wydobytego z wykopów stosuje się samochody samowyładowcze i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

31

Materiały sypkie np. piasek, należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami np. innych klas i gatunków. Jeżeli piasek lub żwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego określonego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć materiał przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt.5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i Harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinny być wykonywane roboty ziemne.

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystąpieniem do Robót należy:

- zapoznać się z planami sytuacyjno

- wysokościowymi, wymiarami i rzędnymi istniejących i projektowanych sieci wodociągowych i obiektów na sieci, lokalizacja uzbrojenia podziemnego;

- z właścicielami terenów uzgodnić protokolarnie warunki i termin prowadzenia robót;

- ustalić miejsce Terenu Budowy;

- ustalić miejsce składowania urobku;

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa;

- należy wytyczyć os kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę;

- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe wbić na

załamaniach w osi rurociągu

- ciąg reperów należy nawiązać do reperów sieci państwowej;

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z Organizacja Ruchu;

- powiadomić wszystkich użytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia robot ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopów

5.2.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w STO „Wymagania °One" — pkt. 5.

Do wykonywania wykopów należy przystąpić po wykonaniu robót rozbiórkowych nawierzchni ujętych w Specyfikacjach przy projekcie drogowym.

Wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN — B — 10736:99 oraz PN — EN 1610: 2002.

Przewiduje się wykonanie prac w wykopach o ścianach pionowych, wąsko przestrzennych o szerokościach (B) dostosowanych do materiału rur

Dla rur PVC U DN 150mm	        B = 0,8 m

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez obmierzenie od kotków osiowych, prostopadle do trasy, potowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kotków krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.

32

Kołka świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przeważenie można to uzyskać przez odpowiednie wyprofilowanie terenu. Wykopy pod realizowany odcinek kanału rozpocząć od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadu kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Urządzenia odprowadzające wody poza obszar robót należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

W razie wystąpienia wód gruntowych w obrębie wykopów, Wykonawca we własnym zakresie opracuje sposób odwodnienia i przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwila osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie większej niż co 20 m.

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekraczające ± 2 cm.

Tolerancja dla szerokości wykopu nie powinna przekraczać ± 5 cm.

5.2.2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, w pasie robót ziemnych, na trasie gdzie występują grunty urodzajne należy zdjąć wierzchnią ok. 40 — to cm warstwę gleby (humusu) i złożyć obok wykopów.

Humus należy zdejmować mechanicznie zgarniarkami a na zapleczach budynków przy użyciu łopat i szpadli.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być tak dobrane, aby humus by zabezpieczony przed zniszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy.

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakończeniu robót budowlanych ziemię urodzajną uzupełnić, rozplanować i zrekultywować.

5.2.3. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbiórki nawierzchni (ST -1) lub usunięciu warstwy ziemi urodzajnej należy rozluźnić grunt ręcznie za pomocą łopat lub mechanicznie koparkami. Przyjęto 99% wykopów wykonywanych mechanicznie i 1% ręcznie.

W miejscach wolnych od istniejącego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzić mechanicznie. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie. Wydobywaną ziemię na odkład miejscowy należy składować w odległości I m od krawędzi wykopu aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

33

Odspojenie gruntów skalistych - mechanicznie z wywozem i wymianą gruntu.

Nadmiar gruntu należy wywieźć z Terenu Budowy ( na odległość do 5 km)) na miejsce wybrane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykop powinien być głębszy o 10 cm w stosunku do rzędnych posadowienia rurociągu.

Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 0,2 m z dna wykopu powinno być wykonane ręcznie, bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni.

5.2.4. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy kanalizacji sanitarnej zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych sieci.

Ściany wykopów liniowych i wykopów punktowych dla studzienek należy zabezpieczyć obudową z wyprasek stalowych.

Obudowy należy usuwać równocześnie z zasypywaniem wykopów.

W rejonie istniejącego uzbrojenia należy stosować obudowy rozparte z pali szalunkowych (wyprasek) wg BN-6218836-02, poza tymi miejscami obudowy z „wyprasek" lub szalunki inwentaryzowane płytowo-rozporowe.

5.2.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Ewentualną konieczność odwodnienia wykopów określi inspektor nadzoru w trakcie wykonywania prac. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji sposób prowadzenia prac odwodnieniowych wykopów i uzgodni czas pompowania.

5.2.6. Podłoże dla rur PVC U

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu - tolerancja rzędnych dna wykopu ± 3 cm.

Rur kanalizacyjne należy układać w suchym wykopie, na wyrównanym podłożu z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

-    Podłoże dla rur: - podsypka z piasku o grubości 10 cm (ziarna do 20 mm bez frakcji pylastych); -

Zagęszczenie podsypki do 95 % wg Proctora;

-    Górna warstwę podsypki wykonać bez zagęszczenia, mato być luźna warstwa piasku grubości

3 - 5 cm - warstwa wyrównawcza;

-    Podłoże pod rury powinno być tak przygotowane, aby rury po ich ułożeniu opierały się na całej

długości. Rura posadowiona na warstwie wyrównawczej (o grubości 3 - 5 cm) powinna opierać co

najmniej na % obwodu.

-    W miejscach łączenia rur, w podłożu należy wykonać niecki montażowe o szerokości

odpowiadającej 2 - 3 krotnej szerokości złącza;

-    Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi podloża od ustalonego na ławach celowniczych

kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm;

-    Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie

powinno być większe niż 10 %

-    Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych w Dokumentacji nie powinno

przekraczać ± 1 cm;

-    Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami powinno być wykonane po próbie szczelności

odcinka;

34

Zagęszczanie podsypki należy prowadzić przy utyciu lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych o działaniu wstrząsowym (maksymalny ciężar roboczy do 1,00 kN).

Materiał podłoża nie może być zamrożony i nie może zawierać kamieni o ostrych krawędziach. Jeżeli w dnie wykopu występujące kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm.

W przypadku wystąpienia gruntów słabonośnych (ze względu na brak badań geologicznych określi to inspektor nadzoru w trakcie prowadzenia robót ziemnych) należy dodatkowo wzmocnić podłoże przez wymianę gruntu podłoża naturalnego na 20 — to cm warstwę pospółki zagęszczonej do 95 % wg Proctora.

5.2.7. Zasypka i zagęszczenie gruntu

Zasypkę przewodów należy wykonać zgodnie z norma PN- B — 10736:99.

Do zasypywania można przystąpić po zakończeniu układania przewodów i montażu studzienek kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelności odcinka wodociągu.

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:

- Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstępnej) rur kanałowych z wyłączeniem

odcinków na złączach.

2)   Po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej złączy.

3)   Wykonanie zasypki głównej do powierzchni terenu gruntem rodzimym lub pospółkę,

warstwami, z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnienia wykopu. Zasypką pod

drogami i chodnikami należy prowadzić do poziomu spodu konstrukcji projektowanej

nawierzchni.

Po wykonaniu łączeń i sprawdzeniu prawidłowości spadku kanałów można przystąpić do wykonywania obsypki równocześnie z obydwu stron rurociągu, uważając by kanał nie uległ zniszczeniu.

Nie należy zrzucać materiału obsypki na rurę z wysokości większej niż 2 m.

Przy zagęszczaniu warstwy ochronnej należy zwracać uwagę by zagęszczarkami nie dotykać bezpośrednio rury.

Należy szczególna uwagę zwrócić na podbicie pachwin.

Obsypka

Obsypkę należy wykonać z piasku. Z pierwszej warstwy grubości10 ÷ 15 cm wykonać wsparcie dla kanalizacji na kat 120° (aby rura opierała się na min 1/3 swojego obwodu) stanowiące łożysko nośne rury o stopniu zagęszczenia pachwin do 97% w skali Proctora.

Następne warstwy obsypki do 60 — 70 % wysokości rury zagęszczać do stopnia Dpr = 95% przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej ( max. Cietar roboczy 0,30 kN) lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym (max. Cietar roboczy do 1,0 kNO. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać wykop w stanie suchym.

Zasypka wstępna

Następnie należy wykonać zasypkę wstępna piaskiem do wysokości 15 cm ponad wierzch rury, używając lekkich urządzeń zagęszczających — jak dla obsypki. Zagęszczenie tej warstwy winno wynosić Dpr = 95%.

Zasypka główna

W dalszej kolejności można wykonywać zasypkę główna gruntem rodzimym lub pospółką.

35

Warstwa przykrywająca, występująca w przedziale wysokości od 0,3 do 1,0 m nad wierzchołek rury może być zagęszczona za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych ( maksymalny ciężar roboczy 0,60 kN) lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych (maksymalny ciężar roboczy 5,00 kNO.

Średnie i ciężkie urządzenia do zagęszczenia gruntu wolno dopiero stosować przy przykryciu rurociągu powyżej 1,0 m.

Powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno wynosić:

- w terenach nieutwardzonych nie mniej nit 95% wg Proctora

- na terenach pod drogami nie mniej nit 98%wg Proctora (wskazane jest zagęszczenie do 100%

wg Proctors ostatniego 1 metra wysokości wykopu pod odtwarzaną nawierzchnią jezdni

asfaltowych).

Zagęszczenie na całej szerokości wykopu warstwami o grubości:

-           0,15 m — przy zagęszczaniu ręcznym;

-           0,30 m — przy zagęszczaniu mechanicznym.

UWAGI:

-    Pod drogami i ulicami należy dokonać wymiany gruntu przez zastosowanie pospółki — PN- B-        — 11111,

-    Zasypka powinna być dokładnie połączona z gruntem rodzimym, a jednocześnie podczas

zagęszczania mechanicznego nie wolno naruszyć struktury gruntu sąsiadującego — dlatego

przed zagęszczaniem kolejnej warstwy należy rozebrać umocnienie wykopu ( na wysokości tej

warstwy),

-    Stopień zagęszczenia powinien być systematycznie sprawdzany przez uprawnionego Inspektora,

-    Zagęszczenie gruntu nad rurociągiem przy użyciu urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest

niedopuszczalne.

5.2.8. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewodów występujące na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na planach sytuacyjnych, należy zabezpieczyć zgodnie z wymogami Użytkowników.

Należy liczyć się z napotkaniem niezinwentaryzowanych sieci obcych szczególnie w obrębie posesji oraz niezinwentaryzowanych kanałów deszczowych połączonych wzdłuż dróg i ulic.

W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istniejących sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Skrzyżowania z kablami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi przekroczyć w następujący sposób: -    kabel w miejscu skrzyżowania odkopać sposobem ręcznym;

-    istniejący kabel zabezpieczyć rura dwudzielną 0100 lub 0 58 na całej szerokości wykopu;

-    kabel w rurze podwiesić cięgnami do krawędziaka 10x10 cm (lub kątownika 50x50 mm) opartego

o brzegi wykopu co najmniej po 1,5 m z każdej strony;

-    przy zasypywaniu wykopu rury dwudzielne pozostawić w gruncie, a podwieszenia zdemontować. Skrzyżowania z istniejącą siecią kanalizacyjną, wodociągową i gazowa oraz ich przyłączami przekroczyć w następujący sposób:

-    w obrębie przewodu wykop wykonać sposobem ręcznym;

-     rurę podwiesić cięgnami do belki drewnianej lub wyprasek metalowych, pod cięgna podłożyć deski

podtrzymujące rurę na całym obwodzie styku cięgna

-    przy zasypywaniu wykopu zabezpieczenia zdemontować.

Przed wykonywaniem prac na skrzyżowaniach z sieciami obcymi należy powiadomić

Użytkowników poszczególnych sieć i urządzeń o sposobie i terminie wykonania robót.

36

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w STO „ Wymagania ogólne"- pkt.6.

Kontrola związana z wykonaniem robot ziemnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodna z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robot

Badanie materiałów użytych do rob& ziemnych następuje poprzez porównanie ich cen z wymaganiami ST, dokumentacji Projektowej i norm materiałowych.

Zastosowane materiały musza odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być zgodne                 z Specyfikacja Techniczną i Dokumentacja Projektową.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót.

Sprawdzenie zgodności wykonywanych bądź wykonanych Robót z ST, Dokumentacja Projektowa                  i poleceniami inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

Kontrola usunięcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu, a po zakończeniu Robót na sprawdzeniu czy humus został wszędzie prawidłowo rozścielony.

Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST i normach branżowych:

PN - B - 06050:99- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN - B- 10736:99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN - EN 1610:2002 - budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

W szczególności kontrola wykopu powinna obejmować:

-   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów

wysokościowych z dokładnością do I cm;

-   badanie materiałów i elementów obudowy, badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda

gruntowa i opadowa, sprawdzenie zachowania warunków bhp (zejścia do wykopów - drabiny)

powinny być rozmieszczone co 20 m;

-   badanie metod wykonywania wykopów;

-   badanie odchylenia osi wykopów;

-   sprawdzenie szerokości wykopów;

-   sprawdzenie rzędnych dna wykopów;

-   sprawdzenie zabezpieczenia rurociągów, kabli w obrębie wykopu;

-   badanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny grunt

rodzimy, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w

dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN - 86/B - 02480;

37

-   badanie i pomiary szerokości, grubości zagęszczenia warstwy podłoża piaskowo - żwirowego przez

obmiar i oględziny zewnętrzne oraz badanie wskaźników zagęszczenia, przy czym grubość

podłoża należy zbadać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka z dokładnością do I cm,

zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt.5.2.6.;

-   badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysokości nad wierzchem rury, zbadanie

dotykiem sypkości materiału oraz badania wskaźników zagęszczenia obsypki i zasypki.

-   Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż

50  m. Zagęszczenie powinno być zgodne z pkt. 5.2.7.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyłki i wymagania ni ujęta w niniejszej ST regulują normy;

PN - B- 10736.99 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej STO „Wymagania ogólne" - pkt. 7. Podczas obmiaru robót ziemnych zastosowanie będą miały zasady określone w normie PN- B06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi dla robót ziemnych są:

m3 wykonania wykopów na odkład miejscowy z pełnym umocnieniem ścian wykopów i rozbiórką umocnienia

:-   wywozu nadmiaru ziemi;

-    transportu gruntu na/z odkładu tymczasowego;

-    wykonania podłoża i warstwy ochronnej z zagęszczeniem;

-    wykonania zasypki z zagęszczeniem;

-    zdjęcia i rozścielenie warstwy humusu - z dokładnością do 0,1 m2

-    montażu zabezpieczenia istniejącego kabla,

-    montażu i demontażu konstrukcji podwieszania istn. rurociągu lub kanału.

8. Odbiór techniczny

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO,, Wymagania ogólne" - pkt. 8.

Odbiór robót ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN - EN 1610:2002 oraz zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9).

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt.6, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

38

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Obejmuje sprawdzenie:

-  sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodą

gruntową i opadową wymiarów geometrycznych i rzędnych oraz zabezpieczenia sieci obcych w

obrębie wykopu;

-  przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności,

wilgotności);

-  podłoża wzmocnionego w tym jego grubość, usytuowania w planie, rzędnych i zagęszczenia;

-  warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaźników ich zagęszczenia; -  jakości

materiałów wbudowanych;

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STO,, wymagania ogólne,, - pkt. 9. Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST. Zakres robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie robót ziemnych;

- wykonanie robót wg pkt. 1.3.;

- opłaty za składowanie;

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót;

- składowe wymienione w pkt. 9.1. STO

Geodezyjna obsługę inwestycji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

PN - 86 - B - 02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów.

PN - 81113 - 03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

projektowanie.

PN - 88/B - 04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN - B —06714 - 15	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

BN - 7718931 - 12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN - B - 06050:1999	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN - B - 10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN—EN 805:2002	Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich

części składowych

PN — B — 11111	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka.

PN — B — 11113	Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

39

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 2

ROBOTY MONTAŻOWE

NAZWY I KODY WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ (CPV):

- grupa

45200000 — 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów

budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

- klasa

45230000 — 8    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociqg6w, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dr6óg, lotnisk kolei;

wyrównanie terenu,

- kategoria

45231000— 5    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów

komunikacyjnych i linii  energetycznych

40

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.......................................................................................................................	40

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ……………………………………………………	40

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST- 2……………………………………………………………………..	40

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJUYCH ST -2	…………………………………………………………………40

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE…………………………………………………………………….	41

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT………………………………………………….	41

2. MATERIAŁY…………………………………………………………………………………………….	41

2.1. RURY 1 KSZTALTKI………………………………………………………………………………..	41

2.2. ARMATURA…………………………………………………………………………………………..	42

2.3. INNE MATERIAŁY……………………………………………………………………………………	42

2.4. MATERIAŁY POMOCNICZE………………………………………………………………………..	42

3. SPRZĘT………………………………………………………………………………………………….	43

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW………………………………………………………………………..	43

4.1. TRANSPORT RUR………………………………………………………………………………….	43

4.2. TRANSPORT ARMATURY	…………………………………………………………………………..43

5. WYKONANIE ROBÓT………………………………………………………………………………….	43

5.1. WARUNKI OGÓLNE UKŁADANIA SIECI CISNIENIOWYCH…………………………………….44

5.2. ROBOTY MONTAŻOWE RUR Z PE……………………………………………………………….	44

5.3. MONTAŻ RUR OCHRONNYCH……………………………………………………………………	45

5.4. OZNAKOWANIE TRASY RUROCIĄGU…………………………………………………………..	45

5.5. BLOKI POD ZASUWY……………………………………………………………………………….	45

5.6. PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIA, DEZYNFEKCJA…………………………………………..46

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...............................................................................................	46

6.1. KONTROLA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT…………………………………………..	46

6.2. KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC………………………………………………	46

6.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA……………………………………………….	47

7. OBMIAR ROBÓT……………………………………………………………………………………….	47

8. ODBIÓR TECHNICZNY………………………………………………………………………………..	47

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI…………………………………………………………………………..	49

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA………....................………………………………………………….49

41

1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST - 2) są wymagania dotyczące wykonania I odbioru robót montażowych przy remoncie kanalizacji sanitarnej w Kondratowicach

1.2. Zakres stosowania ST - 2

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST -2

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania Robót związanych z remontem kanalizacji sanitarnej w Kondratowicach.

Wykopy, podłoża i zasypki dla sieci będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte sąw ST - 1 - Roboty ziemne".

W zakres Robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.1. Wykonanie kanalizacji z rur PVC U wraz z kształtkami

DN	200 mm

• Ułożenie rur i kształtek na podsypce piaskowej

1.4. Ogólne wymagani dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Specyfikacją techniczna i Poleceniami inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące organizacji Robót podano w Specyfikacji Technicznej STO,, Wymagania ogólne"-- pkt. 1.4.

2. Materiały

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt.2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami tzn. posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych Materiałów z PN.

Do wykonania Robót objętych niniejszą ST należy stosować następujące Materiały:

• rury i kształtki z PVCI, łączone kielichowo dla średnic 200 mm

• materiały pomocnicze.

2.1. Rury i kształtki kanalizacji

Do kanalizacji należy zastosować następujące materiały:

• rury robocze z polietylenu łączone kielichowo  Ø 200 mm

42

• rury stalowe wg PN – 79/74244 ZO2- B2- WM 
• nasuwki PVC tWfl4: 2..t

• studzienki rewizyjne Ø 425 mm

Należy stosować rury i kształtki PVC t posiadające odpowiednią aprobatę techniczną krajową.

2.4.Materiały pomocnicze

Inne materiały do wykonania robót to m. in.:

- drewno na podkłady,

- woda,

- beton B — 20 do wykonania bloków podporowych pod zasuwy i zmian kierunków,

bednarka 30 x 3,5 i 50 x 5, śruby do mocowani bednarki,

deski iglaste obrzynane nasycane kl. III do wykonania szalunków.

Beton — wymagania

Beton używany przy robotach montażowych musi spełniać następujące wymagania (według PN — 88/B — 06250):

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy ni2szej ni2 „32,5" wg PN — B — 19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN — 88/6731 -08.

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN — B — 06712. kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN — B — 32250.

3. Sprzęt

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w STO „Wymagania °One" — pkt. 3.

Sprzęt do robot montażowych musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunków wykonywania robót. Sprzęt nie może wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót. Wykonawca powinien wykazywać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, m. in.:

-	samochodu skrzyniowego do 5 t,

-	żurawia samochodowego 5 — 6 t,

-	ciągnika siodłowego z naczepą 16 t,

-	agregatu prądotwórczego,

-	samochodu dostawczego do 0,9 t.

-	betoniarki i pojemnika do betonu.

4. Transport materiałów

Warunki ogólne stosowania środków transportu podano w STO „,Wymagania ogólne"- pkt.4.

Dostawy należy sprawdzać w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. Muszą być odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwłocznie powiadamia się dostawcę.

43

Uszkodzenia powstałe w czasie transportu należy zgłaszać bezzwłocznie przewoźnikowi na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sposób rozładunku materiałów zależy od decyzji wykonawcy i przeprowadzony jest na jego odpowiedzialność.

4.1. Transport rur

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości materiałów. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym oraz zaleceń producenta.

4.3.Transport materiałów sypkich do betonu

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt.5.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich powinna być wykonywana sieć.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST - 1) można przystąpić do wykonania montażowych robót wodociągowych.

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacja projektowa i instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN - EN 1610:2002.

Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacja Projektową.

5.1 .Warunki ogólne układania kanalizacji sanitarnej.

• Technologia	remontu kanalizacji musi gwarantować utrzymanie trasy, spadków i głębokości posadowienia

• Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być zgodne z ST.

• Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania

• Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

• Każda rura po ufożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej długości na co najmniej 1/4 obwodu.

• Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, lawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.

• Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka rzędnych od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie może przekraczać ± 2 cm.

• Po zakończeniu prac monta2owych w danym dniu nale2y otwarty koniec uto2onego przewodu zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa (deklem).

• Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby grunt nad siecią wodociągową uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu.

44

5.2. Roboty montażowe z rur PVC

Przewody kanalizacji należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN— EN — 805:2002 oraz instrukcjami producenta.

Rury PVC  należy łączyć w zakresie średnic:

200 mm — na połączenia kielichowe

6. Kontrola jakości robót

6.1. Kontrola przed przystąpieniem do robot

Zastosowane materiały muszą odpowiadać warunkom stawianym przez Użytkownika i być zgodne z Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową.

6.2. Kontrola w trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli prowadzonych Robót.

Kontrolę jakości robot instalacyjno — montażowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002;

W szczególności kontrola powinna obejmować :

•	sprawdzenia zgodności wykonania Robót z ST i Dokumentacją Projektową, sprawdzenie

Materiałów, kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania;

•	sprawdzenie zgodności usytuowania i długości przewodów (badanie odchylenia osi).

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać

± 2 cm.

•	sprawdzenie rzędnych posadowienia. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 2 cm.

•	działanie armatury;

•	Kontrolę zgrzewów i spawów.

Pomiar parametrów geometrycznych zgrzewu jest obligatoryjny. Przy odbiorze wodociągu na1eży m. in. przedłożyć dokumentacje techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły zgrzewania.

Jakość spoin rur stalowych należy sprawdzić:

wg PN — 85/M- 69775 — Wadliwość złączyć spawanych, oznaczenie klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.

wg PN — 87/M — 69776

wg PN — 87/M — 69772 — Określenie wysokości wad spoin na radiogramie

wg PN — EN — 25817 — Złącza stalowe spawane lukowo.

wg PN — ISO 5817— Wytyczne do określenia poziomów jakości według niezgodności spawalniczych.

badanie szczelności przewodu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyłki i wymagania nie ujęte w niniejszej ST reguluje norma PN — EN — 805:2002.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru Robót montażowych

Ogólne zasady obmiaru Robot podano w STO „Wymagania ogólne" — pkt.7.

45

Jednostka obmiarową dla Robót montażowych jest:

mb — ułożenia przewodu wodociągowego (dla każdej średnicy).

8. Opis sposobu odbioru Robot montażowych

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STO „Wymagania Ogólne" — pkt. 8.

Etapowanie Odbiorów należy ustalić w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich brak — uzgodnić w trakcie realizacji zadania z Inżynierem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania — wg pkt.., z zachowaniem tolerancji, dały pozytywne wyniki.

Sieci wodociągowe należy wykonać zgodnie z PN — EN 805:2002.

Odbiór Robot montażowych dokonywany jest na zasadach Odbioru Robót zanikających ulegających zakryciu.

Odbiór Robot zanikających i ulegających zakryciu Obejmuje sprawdzenie:

•	jakości materiałów wbudowanych

•	ułożenia wodociągów na podłożu,

•	długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączeń dla rur,

•	wykonanie rur ochronnych,

•	szczelności przewodów.

Inwentaryzacje geodezyjną i branżową należy wykonać przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności wodociągów. Do odbioru przedłożyć dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru bran2owego).

Odbiór ostateczny

Odbiorowi końcowemu podlega:

•      sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),

•      badanie szczelności całego przewodu,

•      badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione).

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

46

Wymagane dokumenty

- protokół próby szczelności,

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaświadczenia Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrów użytych do prób.

9. Opis sposobu rozliczania Robót

Ogólne wymagania dotyczące sposobu rozliczania podano w STO „Wymagania ogólne" - pkt.9.

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt.7 niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

• dostawę materiałów,

• montaż przewodów i armatury,

• wykonanie zabezpieczeń przewodu w postaci rur ochronnych wraz z uszczelnieniem,

przeprowadzenie próby szczelności,

• podłączenie do istniejącej sieci,

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

• składowe wymienione w pkt.9.1.STO.

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegają odrębnej zapłacie, należy je uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

10. Dokumenty odniesienia

Normy

Prace należy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami, m. in.:

•           PN - EN - 805Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i  ich

części składowych.

•          PN - 74/B - 02480Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.

•	PN — 81/B — 03020Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowane.

•	PN — 88/B — 06250	Beton zwykły.

•	PN — B — 06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.

•	PN — 79/H — 74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe.

•	BN — 76/0648 — 76Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi.

•	BN — 62/6738 —	Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

•	03, 04, 07Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.

•	BN — 87/6774 — 04     Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

•	PN — B — 10736:99   Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

•	PN — 86/B — 09700Tablice orientacyjne dla oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociągowych.

47

•	PN — 74/B — 03020	   Głębokość

przemarzania gruntów.

•	PN — B — 06250	Beton zwykły.

•	BN — 62/6738 — 03Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania

techniczne.

•	PN — B — 19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności.

•	BN — 88/6731 — 08	Cement. Transport i przechowywanie.

•	PN — B — 32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.•

Inne dokumenty:

Instrukcje układania i montażu wydane przez producentów rur.

48