Załącznik nr 1 do SIWZ

Gmina Kondratowice

Kondratowice, ul. Nowa 1

57-150 Prusy

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA DLA ZADANIA PN.:

„Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej   im. Bohaterów Armii Krajowej w Prusach w ramach programu Cyfrowa Szkoła”

## Komputer uczniowski przenośny typu notebook – 32 sztuki

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ komputera | Komputer przenośny typu notebook. Jednostka centralna komputera przenośnego dla ucznia (zwanego komputerem uczniowskim) posiada cechy jak niżej |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych dostępu do sieci internet oraz poczty elektronicznej |
|  | Procesor | Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 1520 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net |
|  | Chipset | Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
|  | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 |
|  | Matryca ekranu | Od 15,0 do 16,1” LED matowa (dopuszczalne antyrefleksyjne lub antyodblaskowe) o rozdzielczości 1280x800 lub 1366 x 768 pikseli Niedopuszczalne powłoki matrycy: błyszczące, typu „glare” |
|  | Dysk twardy | Min. 320GB wyposażony w system parkowania głowicy w przypadku upadku, zapobiegający jego uszkodzeniu |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt i odtwarzania płyt DVD Video |
|  | Komunikacja | Wbudowane fabrycznie: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 10/100 Mbps Bluetooth 3.0 lub 4.0 |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna zapewniająca sprzętowe wsparcie dla DirectX 10.0 lub wyżej |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo o mocy min 2W każdy |
|  | Kamera | Wbudowana kamera HD i mikrofon cyfrowy |
|  | Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa): 1) z minimum dwoma niezależnymi klawiszami wyboru, 2) z funkcją zoom -/+, 3) z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo) |
|  | Klawiatura | Klawiatura fizyczna pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). |
|  | Porty/złącza wbudowane | 1 x Czytnik Kart pamięci umożliwiający odczyt SD, MMC, Memory Stick 3 x USB 2.0 lub wyższe 1 x VGA VGA lub możliwość podłączenia VGA za pomocą przejściówki 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI lub DisplayPort z adapterem PCMCIA typ II lub Express Card 1 x zasilanie DC-in |
|  | Bateria | Li-Ion min.3,5 godz. pracy na baterii z włączonym modułem WiFi |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock, możliwość szyfrowania dysku na poziomie sprzętowym lub z poziomu systemu operacyjnego |
|  | BIOS | Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych: Ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego oraz bootowania Blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci Wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej |
|  | System operacyjny | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny w wersji 32 lub 64 bitowej poprawnie współpracujący z Microsoft Office 2010 oraz Microsoft Active Directory oraz umożliwiające instalację i użytkowanie oprogramowania przeznaczonego dla środowiska Windows np. MS Office 2007 , EduRom (firmy YDP), , Słownik Collins (firmy DP), Euro Plus Reward (firmy YDP) (dołączony nośnik z systemem operacyjnym) |
|  | Oprogramowanie Biurowe | Zainstalowany zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego min.: edytor tekstu , arkusz kalkulacyjny , klienta poczty elektronicznej , program do tworzenia prezentacji - , Pakiet biurowy jednego producenta (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - menu i system wbudowanej pomocy całkowicie zlokalizowany w języku polskim - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Dopuszczalna licencja elektroniczna z 1 nośnikiem na całą dostawę. |
|  | Pozostałe oprogramowanie | • zainstalowane oprogramowanie antywirusowe (licencja min. trzyletnia z możliwością przedłużenia ważności licencji) • zainstalowanie i skonfigurowane oprogramowanie chroniące komputer ucznia przed niepożądanymi treściami z Internetu w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (licencja min. 3 letnia) • zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów pozwalające minimum na: - podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich - przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie - blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich - archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania - monitorowanie dostępu do Internetu - tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań - współpracujące z dostarczoną tablica interaktywną - monitoring i archiwizacja plików audio. W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem, systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem tablicy interaktywnej |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta notebooka (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty) W przypadku gdy system operacyjny jest systemem Microsoft Windows oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 lub 8 w wersji 32bit/64bit Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu |
|  | Waga | Maks. 2,5 kg brutto (z baterią, bez zasilacza) |
|  | Gwarancja | Czas reakcji serwisu - do 3 dni roboczych po zgłoszeniu. |
|  | Akcesoria dodatkowe | Zasilacz dedykowany przez producenta notebooka, z przewodem o długości min 1m. |
|  | Inne wymagania | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów z dostarczonym w ramach zamówienia systemem operacyjnym przeznaczonym dla niego. Monitor komputera połączony na trwałe z jednostką centralną i klawiaturą, połączenie monitora musi umożliwiać złożenie go bez rozłączania z jednostką centralną oraz zapakowanie całości do transportu. |

## Komputer nauczycielski przenośny typu notebook – 11 sztuk

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ komputera | Komputer przenośny typu notebook. Jednostka centralna komputera przenośnego dla nauczyciela (zwanego komputerem uczniowskim) posiada cechy jak niżej |
|  | Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do sieci Internet, poczty elektronicznej, przetwarzania danych związanych z SIO |
|  | Procesor | Dedykowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 2200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net |
|  | Chipset | Chipset zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora. |
|  | Pamięć RAM | Min. 4GB DDR3 z możliwością rozbudowy do 8GB, |
|  | Matryca ekranu | Od 15,0 do 16,1” LED matowa (dopuszczalne antyrefleksyjne lub antyodblaskowe) o rozdzielczości 1280x800 lub 1366 x 768 pikseli Niedopuszczalne powłoki matrycy: błyszczące, typu „glare” |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB wyposażony w system parkowania głowicy w przypadku upadku, zapobiegający jego uszkodzeniu |
|  | Napęd optyczny | Wewnętrzny napęd DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt i odtwarzania płyt DVD Video |
|  | Komunikacja | Wbudowane fabrycznie: WiFi IEEE 802.11b/g/n, LAN 10/100 Mbps Bluetooth 3.0 lub 4.0 |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana lub dedykowana karta graficzna zapewniająca sprzętowe wsparcie dla DirectX 10.0 lub wyżej |
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo o mocy min 2W każdy |
|  | Kamera | Wbudowana kamera HD i mikrofon cyfrowy |
|  | Urządzenie wskazujące | - Touch Pad (płytka dotykowa): 1) z minimum dwoma niezależnymi klawiszami wyboru, 2) z funkcją zoom -/+, 3) z funkcją przewijania (góra/dół, prawo/lewo) |
|  | Klawiatura | Klawiatura fizyczna pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski programisty", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). |
|  | Porty/złącza wbudowane | 1 x Czytnik Kart pamięci umożliwiający odczyt SD, MMC, Memory Stick 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA VGA lub możliwość podłączenia VGA za pomocą przejściówki 1 x Gniazdo mikrofonowe 1 x Gniazdo słuchawkowe 1 x HDMI lub DisplayPort z adapterem PCMCIA typ II lub Express Card 1 x zasilanie DC-in |
|  | Bateria | Li-Ion min.4 godz. pracy na baterii z włączonym modułem WiFi |
|  | Bezpieczeństwo | Złącze typu Kensington Lock, możliwość szyfrowania dysku na poziomie sprzętowym lub z poziomu systemu operacyjnego |
|  | BIOS | Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych: Ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego oraz bootowania Blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci Wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej |
|  | System operacyjny | Zainstalowany i aktywowany system operacyjny w wersji 32 lub 64 bitowej poprawnie współpracujący z Microsoft Office 2010 oraz Microsoft Active Directory oraz umożliwiające instalację i użytkowanie oprogramowania przeznaczonego dla środowiska Windows np. MS Office 2007 , EduRom (firmy YDP), , Słownik Collins (firmy DP), Euro Plus Reward (firmy YDP) (dołączony nośnik z systemem operacyjnym) |
|  | Oprogramowanie Biurowe | Zainstalowany zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego min.: edytor tekstu , arkusz kalkulacyjny , klienta poczty elektronicznej , program do tworzenia prezentacji - , Pakiet biurowy jednego producenta (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej) charakteryzujący się następującymi cechami: - możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), - możliwość zdalnej instalacji komponentów, - menu i system wbudowanej pomocy całkowicie zlokalizowany w języku polskim - możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, - w systemach pocztowych – możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, - możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, - możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji iformatowania dokumentów lub ich fragmentów, - automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, - możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, - możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu. Dopuszczalna licencja elektroniczna z 1 nośnikiem na całą dostawę. |
|  | Pozostałe oprogramowanie | • zainstalowane oprogramowanie antywirusowe (licencja min. trzyletnia z możliwością przedłużenia ważności licencji) • zainstalowanie i skonfigurowane oprogramowanie chroniące komputer ucznia przed niepożądanymi treściami z Internetu w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (licencja min. 3 letnia) • zainstalowane oprogramowanie do zarządzania zestawem komputerów pozwalające minimum na: - podglądanie ekranów na komputerach uczniowskich - przesyłanie ekranów z komputera nauczyciela na komputery uczniowskie - blokowanie klawiatury, myszy, ekranu na komputerach uczniowskich - archiwizowanie ekranów i innych materiałów do późniejszego wykorzystania - monitorowanie dostępu do Internetu - tworzenie testów: -rozsyłanie pytań i gromadzenie odpowiedzi; tworzenie zestawu pytań - współpracujące z dostarczoną tablica interaktywną - monitoring i archiwizacja plików audio. W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta oprogramowania, że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym sprzętem, systemem operacyjnymoraz oprogramowaniem tablicy interaktywnej |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta notebooka (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej (załączyć do oferty) W przypadku gdy system operacyjny jest systemem Microsoft Windows oferowany model komputera musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę z systemem operacyjnym Windows 7 lub 8 w wersji 32bit/64bit Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta sprzętu |
|  | Waga | Maks. 2,6 kg brutto (z baterią, bez zasilacza) |
|  | Gwarancja | Czas reakcji serwisu - do 3 dni roboczych po zgłoszeniu. |
|  | Akcesoria dodatkowe | Zasilacz dedykowany przez producenta notebooka, z przewodem o długości min 1m. Odpowiednia dla zaoferowanego komputera torba i mysz. |
|  | Inne wymagania | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostarczony komputer musi posiadać niezbędne sterowniki do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jego podzespołów z dostarczonym w ramach zamówienia systemem operacyjnym przeznaczonym dla niego. Monitor komputera połączony na trwałe z jednostką centralną i klawiaturą, połączenie monitora musi umożliwiać złożenie go bez rozłączania z jednostką centralną oraz zapakowanie całości do transportu. |

## Szafka do przechowywania, ładowania  i bezpiecznego przemieszczania komputerów uczniów – 2 sztuki

| L.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Szafka mobilna do notebooków o pojemności 20 szt. |
|  | Zastosowanie | Przeznaczona do przechowywania i transportowania na niewielkich odległościach uczniowskich komputerów przenośnych oraz do ładowania ich baterii. |
|  | Parametry | Wymiary max: 80 cm x 105 cm x 121 cm (szer. x dł. x wys.) Materiał – blacha Wyposażenie w cztery kółka o średnicy minimum 5 cm o gumowanej/antypoślizgowej powierzchni. Kółka muszą posiadać blokadę/hamulec Otwierane drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wkładanie i wyjmowanie komputerów. Drzwi znajdujące się równolegle do siebie z przodu i z tyłu szafki Wbudowane urządzenie przeznaczone do bezawaryjnego podłączenia do sieci elektrycznej budynku zestawu informatycznego składającego się z min. 20 sztuk notebooków wraz z zasilaczami do standardowego gniazda elektrycznego o natężeniu maks. 16A i zabezpieczające instalację elektryczną budynku przed przerwaniem dopływu prądu Instalacja ma się składać z demontowalnych listew przepięciowych z bezpiecznikiem automatycznym Urządzenie przystosowane do pracy z napięciem 230 V, natężenie 10A Łączna moc wszystkich urządzeń podłączonych jednorazowo do instalacji elektrycznej w szafce min. 2300W |

## Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Laserowa technologia druku |
|  | Funkcje standardowe: kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy |
|  | Format oryginału A4 |
|  | Druk w kolorze |
|  | Szybkość drukowania: 22 str./min (druk kolorowy), 24 str./min (druk czarno-biały) |
|  | Rozdzielczość drukowania 1200x600 dpi |
|  | Czas pierwszego wydruku: 9 s (kolor), 8,5 (czarno-biały) |
|  | Czas nagrzewania maks. 32 sek. z trybu oszczędzania, 60s po włączeniu zasilania |
|  | Pobór mocy typowy maks. 570 W (±10%), Tryb gotowości: 100 W; Tryb oszczędności energii: <20 W; Tryb głębokiego uśpienia: <1,2 W |
|  | Kopiowanie wielokrotne 1- 99 kopii |
|  | Pamięć RAM min. 256 MB |
|  | Zoom 25-400% |
|  | Panel operatora wyposażony w ekran LCD |
|  | Dupleks w standardzie |
|  | Podajnik dokumentów automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |
|  | Automatyczne podajniki papieru min. 1 uniwersalna kaseta na 250 ark. A5-A4, 176g/m2 |
|  | Podajnik ręczny na min. 100 ark. A6-A4, do220 g/m2 |
|  | Gramatura papieru drukowanie na papierze o gramaturze 220 g/m2 |
|  | Bęben drukujący na min. 20000 wydruków A4 kolor |
|  | Funkcja druku sieciowego w standardzie |
|  | Emulacje PCL 6, PostScript 3,SIDM |
|  | Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX |
|  | Funkcja skanowania sieciowego w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |
|  | Skanowanie do: FTP, HTTP, USB memory, E-mail, TWAIN, CIFS, |
|  | Szybkość skanowania: Do 20 str./min kolor, do 30 str./min mono |
|  | Rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi |
|  | Interfejs skanera 10/100Base-TX |
|  | Typy plików skanowanie. Format: PDF, M-TIFF, JPEG, XPS |
|  | Podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 500 ark. formatu A4 – A5 |
|  | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). Właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 2 000 stron A4 mono przy 5% zaczernieniu strony. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |
|  | Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 do 10.6.4 |
|  | Gwarancja: naprawa w miejscu zgłoszenia awarii. |

## Drukarka laserowa monochromatyczna z automatycznym duplexem – 1 sztuka

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Typ: monochromatyczna |
|  | Format papieru A4 |
|  | Duplex: tak, automatyczny |
|  | Prędkość druku minimum 28 str./min |
|  | Rozdzielczość drukowania: 2400 x 600 dpi |
|  | Taktowanie procesora Minimum 290 MHz |
|  | Pamięć RAM minimum 32 MB z możliwością rozbudowy do minimum 288 MB |
|  | Średnie i maksymalne obciążenie miesięczne według producenta średnie do 3000 stron maksymalne do 50 000 stron |
|  | Czas pierwszego wydruku poniżej 6 sekund |
|  | Języki opisu stroni: PCL5e, PCL6, Epson FC, IBM ProPrinter |
|  | Dupleks w druku:Tak |
|  | Podajnik papieru minimum 250 arkuszy |
|  | Tonery minimum 3500 stron (według ISO19752) |
|  | Bęben światłoczuły minimum 25000 stron |
|  | Interfejs: Połączenia Dwukierunkowe równoległe IEEE1284 Hi-Speed USB 2.0 |

## Tablica interaktywna z systemem mocowania na ścianie – 6 sztuk

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Technologia elektromagnetyczna, pasywna (zamawiający nie dopuszcza oferowania innych technologii) |
|  | Przekątna wymiaru interaktywnego Min. 78” |
|  | Format 4:3 |
|  | Wykonanie rama wykonana z trwałego stopu aluminium lub tworzyw sztucznych o analogicznej wytrzymałości |
|  | Rozdzielczość 9600x9600, 600dpi |
|  | Waga Max 18 kg |
|  | Cechy: Przycisków funkcyjnych po dwóch stronach tablicy, powierzchnia odporna na uszkodzenia mechaniczne, oprogramowanie z funkcją tworzenia testów, pisaki odporne na upadki i podeptania |
|  | Powierzchnia tablicy wykonana w nanotechnologii, odporna na ścieranie, zadrapania, wysoka jasność i rozdzielczość, brak plam świetlnych, łatwość w czyszczeniu |
|  | Precyzja ±0.05mm |
|  | Częstotliwość odczytu min. 480 punktów/s |
|  | Tempo śledzenia sygnału min. 8m/s |
|  | Kalibracja 14 punktów lub więcej. |
|  | Zasilanie z komputera za pośrednictwem kabla USB |
|  | Pobór energii ≤0.5W |
|  | Zgodność oprogramowania z dostarczonym systemem operacyjnym |
|  | Oprogramowanie tablicy. Możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli (pracowników instytucji) na ich prywatnych komputerach Możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie komputerów będących w dyspozycji instytucji posiadającej tablicę Bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i nowych wersji oprogramowania Oprogramowanie powinno posiadać następujące minimalne możliwości: - możliwość szybkiego pisania w formie elektronicznej, rozpoznawanie pisma odręcznego, linii i figur. - nanoszenia zmian na dodatkowej warstwie w dowolnym programie (z uwzględnieniem filmów w dowolnym formacie) z dodawaniem zmian do aplikacji MS Office (xls,doc,ppt) - tworzenia wielostronicowych lekcji/prezentacji z interaktywnymi plikami w formacie Flash - otwierania plików graficznych w formacie: BMP, EMF, WMF, TIF, JPG, GIF, PNG; dokumentów: TXT, DOC, PPT, XLS. Materiał stworzony na tablicy powinien dać się zapisać w formacie PDF, HTML oraz w powyżej wymienionych formatach. - dodawania i tworzenia szablonów które można wykorzystać jako tło strony - zasłanianie dowolnego obszaru strony - wyświetlanie dwóch stron na ekranie - pasek z możliwością dodawania skrótów do innych aplikacji - dowolne aranżowanie układu pasków narzędziowych na ekranie - głosowanie (ankieta) z ilustracją odpowiedzi w formie wykresu kołowego (udział procentowy) lub słupkowego (udział ilościowy) - przeprowadzenie testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru z ustaleniem czasu odpowiedzi i przypisaniem wartości punktowej do wybranej odpowiedzi - podanie odpowiedzi w formie prawda/fałsz, krótka odpowiedź, ustawianie reakcji programu na dobrą i złą odpowiedź (przejście do wskazanej strony HTML lub pliku, strony w prezentacji, wyskakujące okno z edytowalną treścią wiadomości, efekt dźwiękowy), edycja graficzna sposobu przechodzenia slajdów oraz pojawiania się wariantów odpowiedzi i wstawionych obiektów (obraz i dźwięk) - menu i pomoc wbudowana oprogramowania tablicy w języku polskim |
|  | Wyposażenie:1 tablica, 2 pisaki, 1 kabel USB, belka montażowa do montażu naściennego |
|  | Wymagania dodatkowe: instalacja tablicy na ścianie w miejscu i na wysokości ustalonej z przedstawicielem zamawiającego, podłączenie kabla USB i poprowadzenie go w korytku PCV do biurka nauczyciela |
|  | Certyfikaty produktu: CE,FCC,ROHS |
|  | Certyfikaty producenta: ISO9001 |
|  | Naprawa realizowana w miejscu instalacji. |

## Projektor krótkoogniskowy z systemem mocowania na ścianie – 6 sztuk

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Jasność min. 2500 ANSI |
|  | Kontrast min. 2000:1 |
|  | Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 |
|  | Kompatybilne rozdzielczości SXGA, WXGA, XGA, SVGA, UXGA |
|  | Technologia obrazu DLP lub LCD |
|  | Głośność pracy (max) 35dB w trybie pełnej jasności |
|  | Waga max. 5kg |
|  | Żywotność lampy min. 4000/6000 godzin (tryb standard / tryb ekonomiczny) |
|  | Wejścia: 2 x 15 Pin D-Sub, S-Video, Composite Video (RCA), Audio Mini Jack,USB , HDMI |
|  | Wyjścia: wyjście VGA lub DVI-I, wyjście audio |
|  | Porty komunikacyjne USB, RS232, RJ45 |
|  | Kompatybilność z systemami wideo PAL, SECAM, NTSC |
|  | Powiększenie manualne 1,6:1 lub cyfrowe x 2.0 jako równoważne |
|  | Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu wykorzystującego całą powierzchnię zaproponowanej tablicy interaktywnej z odległości nie większej niż 60 cm (odległość od tablicy do najbardziej oddalonego elementu projektora) przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu a także zapewniając ostrość obrazu na całej powierzchni Dedykowany uchwyt producenta wielopłaszczyznowej mechanicznej regulacji projektora |
|  | Korekcja trapezu min. ± 38 stopni, pion |
|  | Zewnętrzny filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu projektora i użycia specjalistycznych narzędzi |
|  | Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora |
|  | Certyfikaty CE, ISO 9001 dla producenta, ROHS, WEEE Procedure |
|  | Wymagane okablowanie: zasilanie (min. 8 metrów) i VGA (min. 10 m.), kabel audio (min. 10 m) |
|  | Gwarancja projektor: min. 36 miesięcy; lampa: min. 6 miesięcy (1000 godzin) |
|  | Inne wymagania: menu projektora w języku polskim |
|  | Wymagania dodatkowe: instalacja projektora na ścianie nad tablicą interaktywną |

## Głośniki – 6 sztuk

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Dwudrożne kolumny stereofoniczne do zastosowania z tablicami interaktywnymi |
|  | Moc wyjściowa RMS: 20W (2x10W) |
|  | Kontrola dźwięku (głośność, bass, tony wysokie |
|  | Pasmo przenoszenia 80 – 18 000 Hz |
|  | Wejścia podstawowe: 1 x USB typ A 1 x USB typ B 1 x 2RCA |
|  | Hub USB – dwa wejścia USB typ A z przodu głośnika |
|  | Siatka zabezpieczająca membrany głośników przed uszkodzeniem |
|  | Przystosowane do zamontowania na ścianie. Uchwyty mocujące do ściany producenta głośnika w zestawie. |
|  | Zasilane z sieci elektrycznej 230V bezpośrednio lub poprzez zasilacz |
|  | Waga do 10 kg |
|  | Wymagania dodatkowe: montaż głośników przy zamontowanych tablicach interaktywnych |

## Wizualizer – 2 sztuki

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Przetwornik 1,3 MPixeli |
|  | Częstotliwość odświeżania – minimum 30 klatek na sekundę |
|  | Efektywna liczba pikseli 1080 (H) x 1024 (V) |
|  | Rozdzielczość kamery SXGA |
|  | Obrotowa głowica kamery |
|  | Sztywne ramię podtrzymujące głowicę (nie dopuszcza się tzw. „gęsich szyjek” |
|  | Zoom optyczny – x5 |
|  | Zoom cyfrowy – x8 |
|  | Ustawienie ostrości (auto-focus) – automatyczny |
|  | Wejście 1 x VGA (DB-15) |
|  | Wyjście 1 x VGA (DB-15); 1 x DVI-D |
|  | Wyjście 1 x Component Video |
|  | USB typu B |
|  | Obszar skanowania: Min. 9x7,5 cm Max. 42x33,5 cm |
|  | Slot na kartę pamięci SD |
|  | Rozdzielczości wyjściowe sygnału - XGA, WXGA i SXGA |
|  | Waga maksimum7 kg |
|  | Współpraca z komputerem za pomocą kabla USB |
|  | Regulacja zoom za pomocą pokrętła zainstalowanego na głowicy kamery |
|  | Przycisk Auto-Focus na głowicy kamery |
|  | Funkcja PinP |
|  | Funkcja zasłaniania fragmentu obrazu |
|  | Oświetlenie zainstalowane w głowicy kamery |
|  | Włącznik oświetlenia zainstalowany na głowicy kamery |
|  | Rodzaj oświetlenia – LED |
|  | Ramię kamery – sztywne, z możliwością pochylenia o 45 stopni i obrócenia w osi pionowej o 180 stopni |
|  | Zakres obrotu kamery: wokół osi poziomej – 180 stopni |
|  | Automatyczna współpraca z oprogramowaniem tablicy po podłączeniu urządzenia do komputera, umożliwiająca bezpośrednią prezentację filmowanego ruchomego obrazu z poziomu oprogramowania dostarczanego z tablicą oraz przechwycenie nieruchomego obrazu i wstawienie go jako obiektu do ww. programu |
|  | Funkcja narzędzi rzeczywistości mieszanej pozwalająca manipulować modelami 3D umieszczonymi w programie dostarczanym wraz z tablicą za pomocą kostki dostarczanej wraz z wizualizerem |
|  | Integracja z oprogramowaniem tablicy interaktywnej polegająca na przechwytywaniu obrazów wyświetlanych za pomocą wizualizera bezpośrednio na strony programu do obsługi tablicy, pisaniu na obrazach i zapisywaniu ich w zbiorach galerii do późniejszego wykorzystania. |
|  | Integracja wizualizera z oprogramowaniem tablicy pozwalająca na sterowanie parametrami obrazu (powiększanie, ustawianie ostrości i jasności) z paska narzędzi oprogramowania tablicy. |

## Punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej – 1 sztuka

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Ze względu na posiadaną infrastrukturę sieci WiFi wymagany 1 dodatkowy pkt. dostępu: AIR-AP1131G-E-K9 Cisco Aironet 802.11g |
|  | Wymagania dodatkowe: Poprowadzeniem okablowania na odległość ok. 25m w celu podłączenia do istniejącego SRW208MP-EU Cisco SRW208MP 8-port 10/100 Ethernet Switch. Wymagana konfiguracja istniejącego routera Cisco SR520-ADSL-K9 bez zmiany istniejących VLANów |

## Dostawa, montaż, instalacja, szkolenie

|  | Parametr / Warunek wymagany |
| --- | --- |
|  | Dostawa w godzinach 7.00 do 18.00 w dni robocze |
|  | Montaż tablic interaktywnych, projektorów krótkoogniskowych, głośników w miejscu wskazanym przez zamawiającego |
|  | Integracja dostarczonego sprzętu i jego uruchomienie |
|  | Dwa dwugodzinne (w dwóch grupach o liczebności max. 14 osób) szkolenia dla pracowników pedagogicznych z zakresu użytkowania dostarczonego sprzętu (notebooków, tablicy interaktywnej, projektorów, wizualizerów) |

Wymienione powyżej pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki:

1) posiadają deklarację CE;

2) posiadają certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu;

3) w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0;

4) są wyprodukowane w 2012 r., fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;

5) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim;

6) posiadają okres gwarancji udzielonej przez dostawcę nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku tablic interaktywnych – nie krótszy niż 5 lat.

W ramach dostawy powyżej opisanych urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, integracji, uruchomienia i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego w ramach ceny za dostawę urządzeń. Czynności te należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

Instalacja tablicy interaktywnej, projektora krótkoogniskowego i głośników aktywnych:

- Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic, projektor musi być zainstalowany na uchwycie ściennym, głośniki muszą być zainstalowane na uchwytach producenta.

- Wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić                w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera przenośnego. Przewody sygnałowe (sygnał komputerowy PC, video, audio i USB) muszą być podłączone odpowiednio                   do projektora, tablicy interaktywnej i głośników aktywnych z jednej strony i przyłącza sygnałowego z drugiej strony. Komputer musi być podłączony do gniazd podłączeniowych za pomocą odpowiednich kabli sygnałowych do przyłącza sygnałowego. Łączna długość kabli nie powinna być dłuższa niż:

  - Od tablicy do komputera - 10m

  - Od projektora do komputera 8m

- Po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz opisanego wyżej oprogramowania należy przeprowadzić kalibrację obrazu z projektora względem tablicy.

Instruktaż stanowiskowy z obsługi urządzeń interaktywnych u audiowizualnych:

- Instruktażem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział                                w szkoleniu.

- Instruktaż musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja.

- Treści instruktażu muszą obejmować co najmniej:

  - elementy multimedialnego zestawu interaktywnego,

  - sposób uruchomienie zestawu,

  - sposób wykonania kalibracji tablicy,

  - sposób obsługi wizualizera

  - o zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym.

Sposób instalacji systemu urządzeń sieci bezprzewodowej:

Zamawiający wymaga aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane zgodnie ze sztuką instalatorską tzn.:

- Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę licencji w kontrolerze sieci WiFi do obsługi wymaganej liczby Punktów Dostępowych ( PD )

- konfigurację  urządzeń  sieciowych  pod  względem  optymalizacji  wydajności  oraz bezpieczeństwa sieci według wytycznych Zamawiającego, Wszystkie Punkty Dostępowe powinny być zainstalowane w miejscach trudnodostępnych ( np.: Sufit )  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletu kabli połączeniowych ( patchcord), wymaganych do uruchomienia systemu.

Instruktaż z obsługi systemu urządzeń sieci bezprzewodowej:

- Instruktażem należy objąć co najmniej dwóch pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły

- Wykonawca przeprowadzi instruktaż w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem podpisania protokołu odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udział w instruktażu.

- Instruktaż musi trwać co najmniej jedną godzinę zegarową i być wykonane na zainstalowanym w placówce systemie sieci bezprzewodowej.

- Treści instruktażu muszą obejmować co najmniej:

  - podstawowe informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej,

  - sposób logowania się,

  - prezentacja działania dostarczonych urządzeń

Ocena zgodności urządzeń z SIWZ:

- Wykonawca są zobowiązani do podania w ofercie producenta, typu i wersji oprogramowania wszystkich proponowanych urządzeń

- Zamawiający może wykonać testy zaproponowanych urządzeń przed podpisaniem umowy. Oferenci są zobowiązani do dostarczenia zaproponowanych urządzeń we wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zestawienie ich w sposób umożliwiający przeprowadzenie testów.