| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. |
| --- |
| Gmina Kondratowice ul. Nowa 1; 57-100 Prusy tel. +48 (071) 39 276 81 fax. +48 (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na roboty budowlane:

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączeniem do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach” – dokończenie robót w ramach projektu: „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Kondratowice”. Przedmiot zamówienia odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowane następujące kody CPV z zakresu: CPV: 45.00.00.00-0 Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) służy wyłącznie określeniu standardu. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót związanych budowa sieci kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej, tłocznej i ciśnieniowej dla miejscowości: Białobrzezie, Karczyn, Księgnice, Rakowice, Prusy, Górka Sobocka, Gołostowice wraz z przyłączami z budynków oraz z podłączeniem istniejącej kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Kondratowicach. W ramach zamówienia należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej wraz z przepompowniami ścieków i odtworzeniem nawierzchni. Zakres robót objęty zamówieniem: prace przygotowawcze i ziemne prace pomiarowe dla wytyczenia trasy kanałów roboty ziemne roboty zasadnicze kanalizacja grawitacyjna Ø200 L= ok. 800 m posadowienie, wyposażenie i podłączenie przepompowni przydomowych: sztuk ok. 274 wyposażenie wykonanych szachtów przepompowni przydomowych: sztuk 96 kanalizacja tłoczna Ø110-125 L = ok. 2 850 m kanalizacja ciśnieniowa Ø40-75 L = ok. 2 756 m wyposażenie przepompowni sieciowych – 5 kpl. zmiana lokalizacji 1 przepompowni sieciowej, instalacje elektryczne i aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka dla przepompowni przydomowych i sieciowych Uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni, Odtworzenie nawierzchni drogowych po wykonanych robotach kanalizacyjnych Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 wynikające z inwentaryzacji: -odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu, - uzupełnienie wykonanych przepompowni sieciowych o włazy, kominki wentylacyjne oraz wykonanie uszczelnienia na przejściach z rurociągami tłocznymi - wyposażenie studzienek napowietrzająco - odpowietrzających

Niniejszy Opis Przedmiotu zamówienia składa się z:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1 | Część III | Opis przedmiotu zamówienia |
|  | TOM 3.1. | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |
|  | TOM 3.2. | Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany, Projekt Budowlany Zamienny |
|  | TOM 3.3. | Inwentaryzacja geodezyjna oraz raport z inwentaryzacji |
|  | TOM 3.4. | Wykaz Robót |

| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. |
| --- |
| Gmina Kondratowice ul. Nowa 1; 57-100 Prusy tel. +48 (071) 39 276 81 fax. +48 (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Spis zawartości tomu:

| Lp. | Zawartość tomu |
| --- | --- |
| Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |
| 1 | Specyfikacja Techniczna ST. 00.00 – Warunki Ogólne |
| 2 | Specyfikacja Techniczna – Branża Sanitarna |
| 3 | Specyfikacja Techniczna ST 02.00 – Roboty drogowe i odtworzenie terenu |

| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. |
| --- |
| Gmina Kondratowice ul. Nowa 1; 57-100 Prusy tel. +48 (071) 39 276 81 fax. +48 (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.2.

Dokumentacja Projektowa - Projekt Budowlany

Spis zawartości tomu:

| Lp. | Zawartość tomu |
| --- | --- |
| Projekt Budowlany |
| 1 | Opis techniczny |
| 2 | Rys nr 001-01 Projekt zagospodarowania terenu – Orientacja-opracowanie 05/09 |
| 3 | Rys nr 002-01 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie-opracowanie 01/09 |
| 4 | Rys nr 002-02 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie- opracowanie 01/09 |
| 5 | Rys nr 002-03 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie - Kondratowice -opracowanie 01/09 |
| 6 | Rys nr 002-04 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie – Kondratowice - opracowanie 01/09 |
| 7 | Rys nr 002-05 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 01/09 |
| 8 | Rys nr 002-06 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 01/09 |
| 9 | Rys nr002-07 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – Kondratowice – opracowanie 01/09 |
| 10 | Rys nr 002-08A Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn A - opracowanie 01/09 |
| 11 | Rys nr 002-08B Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn B - opracowanie 01/09 |
| 12 | Rys nr 002-08C Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn C - opracowanie 01/09 |
| 13 | Rys nr 002-08D Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn D - opracowanie 01/09 |
| 14 | Rys nr 002-09 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 01/09 |
| 15 | Rys nr 002-10 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 01/09 |
| 16 | Rys nr 002-11 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 01/09 |
| 17 | Rys nr 002-12 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 01/09 |
| 18 | Rys nr 002-13 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 01/09 |
| 19 | Rys nr 002-13A Projekt zagospodarowania terenu – Prusy A - opracowanie 01/09 |
| 20 | Rys nr 002-14 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy – opracowanie 01/09 |
| 21 | Rys nr 002-15 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – Prusy – opracowanie 01/09 |
| 22 | Rys nr 002-16 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy – opracowanie 01/09 |
| 23 | Rys nr 002-17 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – opracowanie 01/09 |
| 24 | Rys nr 002-18 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – opracowanie 01/09 |
| 25 | Rys nr 002-19 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka – opracowanie 01/09 |
| 26 | Rys nr 002-20 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka – opracowanie 01/09 |
| 27 | Rys nr 002-21B Projekt zagospodarowania terenu – Prusy B – opracowanie 01/09 |
| 28. | Rys nr 002-21C Projekt zagospodarowania terenu – Prusy C – opracowanie 01/09 |
| 29 | Rys nr 002-22 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 01/09 |
| 30 | Rys nr 002-23 Projekt zagospodarowania terenu – Rakowice - opracowanie 01/09 |
| 31 | Rys nr 002-24 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09 |
| 32 | Rys nr 002-25 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09 |
| 33 | Rys nr 002-26 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 01/09 |
| 34 | Rys nr 00.00.01 Projekt zagospodarowania terenu - Mapa Poglądowa 1 - opracowanie 01/09 |
| 35 | Rys nr 001-01 Projekt zagospodarowania terenu - Mapa Poglądowa 1 - opracowanie 05/09 |
| 36 | Rys nr 011-01 Projekt zagospodarowania terenu – PG Przepompownia główna - opracowanie 01/09 |
| 37 | Rys nr 012-01 Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia PKE 800 - opracowanie 01/09 |
| 38 | Rys nr 012-02 Projekt zagospodarowania terenu – Przepompownia PKE 1200 - opracowanie 01/09 |
| 39 | Rys nr 012-04 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienki rewizyjne - opracowanie 01/09 |
| 40 | Rys nr 012-05 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienki rewizyjne - opracowanie 01/09 |
| 41 | Rys nr 012-06 Projekt zagospodarowania terenu – Studzienka rozprężna - opracowanie 01/09 |
| 42 | Rys nr 012-09 Projekt zagospodarowania terenu – Plan szczegółowy wykopu pod rurociąg - opracowanie 01/09 |
| 43 | Rys nr 002-01 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – opracowanie 04/10 |
| 44 | Rys nr 002-02 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie – opracowanie 04/10 |
| 45 | Rys nr 002-03 Projekt zagospodarowania terenu – Białobrzezie - Kondratowice -opracowanie 04/10 |
| 46 | Rys nr 002-04 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie – Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 47 | Rys nr 002-05 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 48 | Rys nr 002-06 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 49 | Rys nr 002-07 Projekt zagospodarowania terenu - Białobrzezie - Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 50 | Rys nr 002-08A Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn A - opracowanie 04/10 |
| 51 | Rys nr 002-08B Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn B - opracowanie 04/10 |
| 52 | Rys nr 002-08C Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn C - opracowanie 04/10 |
| 53 | Rys nr 002-08D Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn D - opracowanie 04/10 |
| 54 | Rys nr 002-09 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 55 | Rys nr 002-10 Projekt zagospodarowania terenu – Karczyn – Kondratowice - opracowanie 04/10 |
| 56 | Rys nr 002-11 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 04/10 |
| 57 | Rys nr 002-12 Projekt zagospodarowania terenu – Kondratowice – Prusy - opracowanie 04/10 |
| 58 | Rys nr 002-13 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 04/10 |
| 59 | Rys nr 002-13A Projekt zagospodarowania terenu – Prusy A - opracowanie 04/10 |
| 60 | Rys nr 002-14 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy - opracowanie 04/10 |
| 61 | Rys nr 002-15 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice – Prusy – opracowanie 04/10 |
| 62 | Rys nr 002-16 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice –Prusy - opracowanie 04/10 |
| 63 | Rys nr 002-17 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice - opracowanie 04/10 |
| 64 | Rys nr 002-18 Projekt zagospodarowania terenu – Gołostowice - opracowanie 04/10 |
| 65 | Rys nr 002-19 Projekt zagospodarowania terenu – Górka Sobocka - opracowanie 04/10 |
| 66 | Rys nr 002-21B Projekt zagospodarowania terenu – Prusy B - opracowanie 04/10 |
| 67 | Rys nr 002-21C Projekt zagospodarowania terenu – Prusy C – opracowanie 04/10 |
| 68 | Rys nr 002-22 Projekt zagospodarowania terenu – Prusy - opracowanie 04/10 |
| 69 | Rys nr 002-23 Projekt zagospodarowania terenu – Rakowice - opracowanie 04/10 |
| 70 | Rys nr 002-24 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/10 |
| 71 | Rys nr 002-25 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/10 |
| 72 | Rys nr 002-26 Projekt zagospodarowania terenu – Księgnice - opracowanie 04/010 |
| Dokumentacja formalno Prawna |
| 73 | Uzgodnienie z Dolnośląską Spółka Gazownictwa znak TT-2/PRZESYŁA/17-1/2009 z dnia 08.10.2009r. |
| 74 | Uzgodnienie z Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie nr PZD/5443/246/u/09 z dnia 28.09.2009r. |
| 75 | Uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych nr 1174/ZKU/2009 z dnia 28.09.2009r. |
| 76 | Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków nr WZA-MP-415-2438/09 z dnia 18.09.2009r. |
| 77 | Uzgodnienie z właścicielem działki nr 82/5 obręb Kondratowice KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. |
| 78 | Uzgodnienie Gminy Kondratowice WI/165/2009 z dnia 11.09.2009r. |
| 79 | Uzgodnienie z właścicielem działki nr 127 obręb Karczyn, z p. Bolesławem Gniteckim |
| 80 | Uzgodnienie z EnergiaPro oddział Strzelin znak RDE54/ZT/6759/10/09 z dnia 23.10.2009r. |
| 81 | Uzgodnienie nr 52010 z TP S.A. oddział Oława z dnia 22.10.2009r. |
| 82 | Uzgodnienie z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Białobrzezie 11 57-150 Prusy, nr DN/2919/2009 z dnia 30.10.2009 |
| 83 | Uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nr pisma GDDKiA-O/WR. Z-3-kb-435-248/09 |
| 84 | Opinia 222/2009 dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej z dnia 15.10.2009r. |
| 85 | Decyzja nr 07/2009 Starosty Strzelińskiego dotycząca pozwolenia wodonoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych |
| 86 | Opinia 45/2009 Zespół Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej z dnia 24.02.2009r. |
| 87 | Postanowienie nr 1411/2009 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu z dnia 25.11.2009r. |
| 88 | Decyzja nr 1596/2009 Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych wydane przez Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu z dnia 16.11.2009r. |
| 89 | Decyzja nr 18/2009 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.06.2009r. |
| 90 | Decyzja nr 65/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 14.12.2005r. |
| 91 | Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18.06.2009r. nr pisma RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/31-6/09/jnk |
| 92 | Decyzja nr 457/2009 z dnia 30.11.2009 – zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę |
| Projekt Budowlany Zamienny |
| 93 | Projekt Budowlano Zamienny – Projekt Zagospodarowania Terenu - str. 115 |
| 94 | Decyzja nr 503/2011 z dnia 28.11.2011r |

| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. |
| --- |
| Gmina Kondratowice ul. Nowa 1; 57-100 Prusy tel. +48 (071) 39 276 81 fax. +48 (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.3.

Inwentaryzacja geodezyjna oraz raport z inwentaryzacji

Spis zawartości tomu:

| Lp. | Zawartość tomu |
| --- | --- |
| Inwetaryzacja geodezyjna oraz raport z inwetaryzacji |
| 1 | Inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza |
| 2 | Raport z inwentaryzacji Uwaga!!! Załączony raport z inwentaryzacji nie stanowi samodzielnego opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy Pzp. |

| Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Priorytet 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska( Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne). Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. |
| --- |
| Gmina Kondratowice ul. Nowa 1; 57-100 Prusy tel. +48 (071) 39 276 81 fax. +48 (071) 39 260 21 |  |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – (SIWZ)

CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

TOM 3.4.

Wykaz robót

Wykaz robót obejmuje:

| L.p | Opis | jednostka |
| --- | --- | --- |
|  |  | nazwa | ilość |
| I Białobrzezie |
| 1. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 2. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 3. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 4. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 4.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 4.2. | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 4.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych | ryczałt | 1 |
| 5. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| II Karczyn |
| 6. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 7. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 8. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 9. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 9.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 9.2. | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 9.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych | ryczałt | 1 |
| 10. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| III Prusy |
| 11. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 12. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 13. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 14. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 14.1. | Zmiana lokalizacji przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 14.2. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 14.3. | Zagospodarowanie terenu wokół przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 14.4. | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 15. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| IV Gołostowice |
| 16. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 17. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 18. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 19. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 19.1. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 19.2. | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 19.3. | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych | ryczałt | 1 |
| 20. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| V Górka Sobocka |
| 21. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 22. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 23. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 24. | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 24.1 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy przepompowni sieciowej | ryczałt | 1 |
| 24.2 | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 24.3 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych | ryczałt | 1 |
| 25. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| VI Rakowice |
| 26. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 27. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 28. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 29. | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 30. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| VII Księgnice |
| 31 | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 32 | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 33 | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 34 | Przepompownie wraz z wyposażeniem | ryczałt | 1 |
| 34.1 | Montaż studzienek przepompowni przydomowych wraz z wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą | ryczałt | 1 |
| 34.2 | Montaż wyposażenia technologicznego i szafki sterowniczej / dotyczy studzienek przepompowni przydomowych już wykonanych | ryczałt | 1 |
| 35. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| VIII Kondratowice |
| 36. | Roboty rozbiórkowe | ryczałt | 1 |
| 37. | Roboty ziemne | ryczałt | 1 |
| 38. | Kanalizacja sanitarna | ryczałt | 1 |
| 39. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| IX Wykonanie robót wadliwych z Kontraktu 168/2010 wynikających z inwentaryzacji |
| 40. | Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z odtworzeniem terenu | ryczałt | 1 |
| 41. | Uzupełnienie wykonany przepompowni sieciowych o włazy, kominki wentylacyjne oraz uszczelnienie na przejściach z rurociągami tłocznymi | ryczałt | 1 |
| 42. | Wyposażenie studzienek napowietrzająco – odpowietrzających | ryczałt | 1 |